## Slide 1: CMAPSS 데이터 학습
김 찬 영
22.12.20

## Slide 2
1) CMAPSS 데이터란?
1. CMAPSS 데이터
나사에서 제공하는 터보 팬 엔진 시뮬레이션 모델로부터 얻은 항공기 엔진 운용 데이터
터보 팬 엔진 시뮬레이션 모델

## Slide 3
2) CMAPSS 데이터 구성
1. CMAPSS 데이터
운용 설정과 결함 조건에 따라 4가지 데이터 세트로 구성
운용 설정: 마하 , 고도 수, TRA(throttle resolver angle)
결함 조건: 팬 또는 고압 압축기에 결함
FD002 데이터 세트만 활용

## Slide 4
3) CMAPSS 데이터 전처리
1. CMAPSS 데이터
군집화(그룹핑)
  주어진 데이터의 특징을 고려하여 여러 그룹으로 나누는 방법
  센서 데이터(21개)를 대상으로 Kmeans 알고리즘 활용
  6개의 그룹으로 나눠짐(운용 조건 6가지와 동일)
센서 선택
  고장과 상관도가 높은 센서들을 이용해서 신경망 학습 속도와 성능을 높이기 위함
  Spearman 상관계수 식을 통해 0.4가 넘는 센서만 선택

## Slide 5
3) CMAPSS 데이터 전처리
1. CMAPSS 데이터
표준화(정규화)
필터링(노이즈제거)
  가우시안 필터 적용

## Slide 6
4) 학습
1. CMAPSS 데이터
Regime1~6 별로 인공신경망을 구성해서 학습함
4-fold Cross Validation 사용해서 최적의 파라미터 도출함

## Slide 7
1) 전처리 과정
2. 결과 비교
군집화
: 원본 데이터
: 추가한 데이터
Type : Train data(0) , Test data(1)
Regime : k-means 알고리즘을 통해 군집화 되어 나온 라벨링 값(0~5)

## Slide 8
1) 전처리 과정
2. 결과 비교
군집화
군집화를 시키지 않으면 센서 값의 경향이 보이지 않음
Regime 별로 데이터를 구분했을 때 센서 값들의 열화 트렌드를 시각적으로 확인할 수 있음
<논문 內 그래프>
<논문 內 그래프>
<직접 도출한 그래프>

## Slide 9
1) 전처리 과정
2. 결과 비교
센서 선택(Spearman 상관 계수 > 0.4 이상 센서 선별)
센서 값 vs 센서 값 대상
센서 값 vs Target 값 대상
<논문 內 Spearman 상관 계수 >0.4 이상 센서>
<직접 도출한 Spearman 상관 계수 >0.4 이상 센서>
<논문 內 Spearman 상관 계수 >0.4 이상 센서>
<직접 도출한 Spearman 상관 계수 >0.4 이상 센서>
 | Sensor Number
regime1 | # 2,3,4,6,7,8,9,11,13,14,15,17,21
regime2 | # 2,3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,17,20
regime3 | # 2,3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21
regime4 | # 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21
regime5 | # 2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21
regime6 | # 2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,17,20
 | Sensor Number
regime1 | # 2,3,4,7,8,9,11,13,14,15,17
regime2 | # 2,3,4,8,9,11.13,14,15,17,20
regime3 | # 2,3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21
regime4 | # 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21
regime5 | # 2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21
regime6 | # 2,3,4,8,9,11,12,13,14,15,17,20

## Slide 10
9